PTN Electronics

Система матричных коммутаторов VGA

Руководство пользователя

Перед использованием изделия внимательно прочесть данное руководство.

Примечание:

Содержание

1.  Введение	4

1.1  О системе матричного коммутатора MVG	4

1.2  Модели матричного коммутатора MVG	4

2.2.  Комплект изделия	5

3.  Установка	5

4.  Вид на изделие спереди	6

4.1  Вид спереди MVG44A	6

4.2  Вид спереди MVG82A, MVG84A, MVG88A	6

4.3  Вид спереди MVG164A, MVG168A, MVG1616A	6

5.  Вид на изделии сзади	7

5.1  Вид сзади VGA44A	7

5.2  Вид сзади WVG8	7

5.3  Вид сзади WVG16, WVG32	7

5.4  Вид сзади MVG82A, MVG84A, MVG88A	7

5.5  Вид сзади MVG164A, MVG168A, MVG1616A	8

6.  Внешние соединения	8

6.1  Входные и выходные разъемы. Введение.	8

6.2  Подключение коммуникационного порта RS-232	8

6.2.1  Подключение к системам управления	9

6.2.2  Подключение к компьютеру	9

6.3  Подключение к входным и выходным контактам	9

6.4  Подключение входных/выходных устройств MVG	11

7.  Работа панели управления	11

7.1  Описание передней панели	11

7.2  Формат команды при переключении	12

7.3  Примеры операций	12

8.  Использование пульта дистанционного управления	13

9.  Коммуникационный протокол и коды команд	14

10. Техническая спецификация	16

11. Устранение неполадок и техобслуживание	18

# 1.  Введение

## 1.1  О системе матричного коммутатора MVG

Матричные коммутаторы серии MVG являются высокоэффективными профессиональными коммутаторами компьютерных и аудио сигналов, которые могут использоваться для перекрестного переключения множественных компьютерных и аудио сигналов.

В основном, коммутаторы серии MVG применяются в технике телевещания, в залах заседаний, оснащенных звуковой и проекционной аппаратурой, большеэкранной технике показа, дистанционном обучении, центрах управления и в других областях. Они имеют функцию локальной защиты от сбоев питания, функцию индикации светодиодами, функции синхронизации аудио/видео сигналов или разъединения. При помощи интерфейса RS232 эти коммутаторы могут работать с ПК, системой дистанционного управления и любыми другими устройствами на приемном конце системы управления. Хотя в руководстве пользователя дано описание модели MVG88, его можно использовать и для других моделей.

Рис. 1-1 MVG 88A

## 1.2  Модели матричного коммутатора MVG

Серия MVG включает в себя следующие модели, которые могут применяться в зависимости от условий и требований пользователя:

| Параметры Модели | Видео входы | Видео выходы | Интерфейс RS232 | Аудио входы/выходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МАТРИЦА WVG8A | 8 | 1 | √ | × |
| МАТРИЦА WVG16A | 16 | 1 | √ | × |
| МАТРИЦА WVG32A | 32 | 1 | √ | × |
| МАТРИЦА MVG44A | 4 | 4 | √ | √ |
| МАТРИЦА MVG82 | 8 | 2 | √ | × |
| МАТРИЦА MVG82A | 8 | 2 | √ | √ |
| МАТРИЦА MVG84 | 8 | 4 | √ | × |
| МАТРИЦА MVG84A | 8 | 4 | √ | √ |
| МАТРИЦА MVG88 | 8 | 8 | √ | × |
| МАТРИЦА MVG88A | 8 | 8 | √ | √ |
| МАТРИЦА MVG164 | 16 | 4 | √ | × |
| МАТРИЦА MVG164A | 16 | 4 | √ | √ |
| МАТРИЦА MVG168 | 16 | 8 | √ | × |
| МАТРИЦА MVG168A | 16 | 8 | √ | √ |

# 2.2.  Комплект изделия

Матричный коммутатор MVG

Шнур передачи сигналов RS-232

Шнур питания

Компакт-диск с прикладной программой

# 3.  Установка

Матричные коммутаторы MRG имеют металлический корпус и могут устанавливаться на другие устройства. Кроме того, они могут монтироваться в стойку и могут устанавливаться в стандартный 19-дюймовый корпус.

Рис. 3-1 Установка матричного коммутатора MVG в стандартный 19-дюймовый корпус

# 4.  Вид на изделие спереди

## 4.1  Вид спереди MVG44A

Рис. 4-1 Вид спереди MVG44A

## 4.2  Вид спереди MVG82A, MVG84A, MVG88A

Рис. 4-4 Вид спереди MVG82A, MVG84A, MVG88A

## 4.3  Вид спереди MVG164A, MVG168A, MVG1616A

Рис. 4-5 Вид спереди MVG164A, MVG168A, MVG1616A

# 5.  Вид на изделии сзади

## 5.1  Вид сзади VGA44A

Рис. 5-1  Вид сзади VGA44A

## 5.2  Вид сзади WVG8

Рис. 5-2  Вид сзади WVG8

## 5.3  Вид сзади WVG16, WVG32

Рис. 5-3  Вид сзади WVG16,WVG32

## 5.4  Вид сзади MVG82A, MVG84A, MVG88A

Рис. 5-4  Вид сзади MVG82A, MVG84A, MVG88A

## 5.5  Вид сзади MVG164A, MVG168A, MVG1616A

Рис. 5-5  Вид сзади MVG164A, MVG168A, MVG1616A

# 6.  Внешние соединения

## 6.1  Входные и выходные разъемы. Введение.

Матричный коммутатор MVG совместим с 15-штыревыми разъемами высокого разрешения, например интерфейс входа видео сигнала и соединителями с невыпадающими винтами, например интерфейс входа видео сигнала. См. подробный вид сзади модели.

## 6.2  Подключение коммуникационного порта RS-232

За исключением передней панели, дистанционного управления (опционально) и управления Ethernet (опционально), матричный коммутатор MVG может управляться удаленной системой управления посредством коммуникационного порта RS-232.

Данный коммуникационный порт RS-232 является розеткой типа D с 9 штыревыми контактами. Описание штыревых контактов дано в таблице ниже.

Штыревой
контакт	RS-232	Название

- N/u	Не используется

- Tx	Передача

- Rx	Прием

- N/u	Не используется

- Gnd	Заземление

- N/u	Не используется

- N/u	Не используется

- N/u	Не используется

- N/u	Не используется

### 6.2.1  Подключение к системам управления

При помощи порта RS-232 можно дистанционно управлять коммутатором.

### 6.2.2  Подключение к компьютеру

Когда при помощи программного обеспечения системы управления коммутатор подключается к портам COM1 или COM2 компьютера, пользователи могут управлять им при помощи этого компьютера.

Чтобы управлять коммутатором, пользователи могут использовать программное обеспечение RS232.

Рис. 6-1  Соединение матричного коммутатора MVG и компьютера

## 6.3  Подключение к входным и выходным контактам

Матричные коммутаторы MVG  могут принимать входные сигналы от ноутбуков, компьютеров, графических АРМ и цифровых демонстрационных платформ, и отправлять выходные сигналы на проекторы, видеомагнитофоны и усилители в зависимости от ситуации.

Подключение VGA:

Матричные коммутаторы MVG поддерживают все виды сигналов RGB и VGA с 15-штыревыми разъемами высокого разрешения.

15- штыревой разъем VGA HD показан в таблице ниже.

| Штыревой разъем | RGB | YcbCr |
| --- | --- | --- |
| 1 | R | Cr |
| 2 | G | Y |
| 3 | B | Cb |
| 4 | Не используется |  |
| 5 | заземление |  |
| 6 | R заземление | Cr заземление |
| 7 | G заземление | Y заземление |
| 8 | B заземление | Cb заземление |
| 9 | Не используется |  |
| 10 | Заземл. синхр. сигнала |  |
| 11 | Не используется |  |
| 12 | Не используется |  |
| 13 | H или H/V |  |
| 14 | V |  |
| 15 | Не используется |  |

Рис. 6-2   15-штыревой разъем VGA HD

Если выходные контакты RGB не имеют 15-штыревого разъема VGA, необходимо преобразовать сигналы при помощи 15-штыревого разъема VGA в сигналы коммутатора RGB, чтобы получить выходной сигнал VGA высокого качества

Используйте специальный шнур для передачи сигналов VGA для подключения входных и выходных устройств и аккуратного соединения 15-штыревых разъемов высокого разрешения.

Подключение аудио сигнала:

Аудио подключение немного более сложное, чем видео подключение. Оно имеет два типа подключения: симметричное и несимметричное.

Симметричное соединение передает пару симметричных сигналов посредством двух шнуров передачи сигнала. Помехи будут нейтрализоваться на конце, так как они имеют ту же интенсивность и противоположные фазы на двух шнурах передачи сигналов. Низкочастотные аудио сигналы легко подвержены помехам при передаче на дальние расстояния. Поэтому, так как это соединение защищено от помех, оно, в основном, используется в аудио соединениях специальных устройств.

Несимметричное соединение передает сигналы только по одному шнуру передачи сигналов. Он не имеет системы нейтрализации помех и легко подвергается воздействию помех. Следовательно, это соединение используется в бытовых электроприборах или других устройствах с низкими техническими характеристиками.

Два вида соединений показано ниже.

F 6-3  Симметричное/несимметричное подключение к разъему, закрепленному винтом

Чтобы определить, какое подключение следует сделать для интерфейса устройства, сначала выбирается симметричное подключение, если есть. До подключения необходимо внимательно прочитать команду или соответствующее требование в руководстве пользователя. В некоторых случаях конечное подключение источника сигнала может быть симметричным, а конечное подключение получателя - несимметричным. При этом в нестандартных случаях симметричный конец подключается к симметричному концу, а несимметричный конец к несимметричному концу. А в стандартных случаях, чтобы переключить сигнал таким же образом на симметричный или несимметричный, необходимо использовать преобразователь.

F 6-4  Подключение матричного коммутатора MVG

## 6.4  Подключение входных/выходных устройств MVG

Преобразователь сигналов VGA/VGA  предназначен для источника сигналов VGA signal без выходных портов VGA , например: компьютеры и ноутбуки. Он преобразует сигналы VGA в сигналы VGA.

F 6-5	Подключение входных/выходных устройств VGA

# 7.  Работа панели управления

## 7.1  Описание передней панели

“AV”	Кнопка синхронизации сигналов аудио-видео: Для синхронной передачи коммутатором аудио-видео сигналов

Пример: Для передачи, как видео, так и аудио сигналов от входного канала №3 к выходному каналу №4.

Операция: Нажимать кнопки в следующем порядке “AV”,“3”, “4””.

“VIDEO”	Кнопка видео сигнала: Для передачи только видео сигналов от входного канала к выходному каналу

Пример: Для передачи видео сигналов от входного канала №3 к выходному каналу №4.

Операция: Нажимать кнопки в следующем порядке “VIDEO”,“3”, “4””.

“AUDIO”	Кнопка аудио сигнала: Для передачи только аудио сигналов от входного канала к выходному каналу

Пример: Для передачи аудио сигналов от входного канала №2 к выходному каналу №3.

Операция: Нажимать кнопки в следующем порядке “AUDIO”,“2”, “3””.

“1,2,3,4”  	Клавиши входа/выхода: Клавиши предназначены для выбора входных/выходных каналов.

Пример: Для передачи от входного канала №3 к выходному каналу №1

Операция: Нажимать кнопки в следующем порядке: “3” в области INPUT (ВХОД), “1” в области OUTPUT (ВЫХОД).

## 7.2  Формат команды при переключении

При помощи передней панели управления, возможно прямое и быстрое управление коммутатором путем нажимания кнопок в нижеуказанном формате.

“Меню” +“Входной канал” + “Выходной канал 1”

“Меню”:  “AV”, “Audio”, “Video”

“Входной канал”: Подставить номер управляемого входного канала

“Выходной канал”: Подставить номер управляемого выходного канал

## 7.3  Примеры операций

Пример 1: Для передачи видео и аудио сигналов от входного канала №1 к выходному каналу №3, 4.

1. Нажать кнопку режима переключения “AV”, которая обеспечивает режим переключения видео и аудио сигналов (“Audio” для режима переключения только аудио сигналов; “Video” для режима переключения только видео сигналов)

2. Нажать кнопку для входного канала номер “1”

3. Нажать кнопку для первого выходного канала номер “3”

4. Нажать кнопку для второго выходного канала номер “4”

Затем, нажать OK!  Аудио/видео сигнал переключается от “1” на “3” и “4”

# 8.  Использование пульта дистанционного управления

Инфракрасный пульт дистанционного управления обеспечивает дистанционное управление матричным коммутатором. Так как функциональные кнопки на пульте дистанционного управления такие же, как и на передней панели управления, то пульт дистанционного управления осуществляет те же действия управления и команды того же формата, что и панель управления.

# 9.  Коммуникационный протокол и коды команд

Данная система команд позволяет программному обеспечению RS232 дистанционно управлять и запускать матрицу MRG.

Коммуникационный протокол:

Скорость передачи: 9600     Разряд информации: 8      Стоповый разряд: 1     Разряд четности: нет

| Типы команд | Коды команд | Функции |
| --- | --- | --- |
| Системные команды | /*Type; | Запрос информации о модели. |
|  | /%Lock; | Блокировать клавиши панели управления на матрице. |
|  | /%Unlock; | Снять блокировку клавиш панели управления на матрице. |
|  | /^Version; | Запрос версии встроенного программного обеспечения |
|  | /:MessageOff; | Отключение команды обратной связи на коммуникационном порте. Будет видно только сообщение “switcher OK” ("коммутатор в порядке"). |
|  | /:MessageOn; | Включить команду обратной связи на коммуникационном порте. |
|  | Undo. | Для отмены предыдущего действия. |
|  | Demo. | Переключение в "демо" режим, 1->1, 2->2, 3->3 … и т.д. |
|  | [x1]All. | Передача сигналов от входного канала [x1] на все выходные каналы |
|  | All#. | Передача всех входных сигналов к соответствующим выходным каналам. |
|  | All$. | Отключить все выходные каналы. |
|  | [x1]#. | Передача сигналов от входного канала [x1] на выходной канал [x1]. |
|  | [x1]$. | Отключить выходные каналы [x1]. |
| Рабочие команды （PTN2.0 Системные команды） | [x1] V[x2]. | Передача видео сигналов от входного канала [x1] на выходной канал [x2]. |
|  | [x1] V[x2],[x3],[x4]. | Передача видео сигналов от входного канала [x1] на выходные каналы [x2], [x3] и [x4]. |
|  | [x1] A[x2]. | Передача аудио сигналов от входного канала [x1] на выходной канал [x2]. |
|  | [x1] A[x2],[x3],[x4]. | Передача аудио сигналов от входного канала [x1] на выходные каналы [x2], [x3] и [x4]. |
|  | [x1] B[x2]. | Передача, как видео, так и аудио сигналов от входного канала [x1] на выходной канал [x2]. |
|  | [x1] B[x2],[x3],[x4]. | Передача, как видео, так и аудио сигналов от входного канала [x1] на выходные каналы [x2], [x3] и [x4]. |
|  | Status[x1]. | Опрос входных каналов и выходных каналов [x1]. |
|  | Status. | Опрос входного канала и выходных каналов, одного за другими. |
|  | Save[Y]. | Сохранение настоящего действия на заданную команду [Y]. Диапазон [Y] - от 0 до 9. |
|  | Recall[Y]. | Повтор заданной команды [Y]. |
|  | Clear[Y]. | Удалить заданную команду [Y]. |

Примечание:

1.	[x1], [x2], [x3] и [x4] являются символами входных или выходных каналов в соответствии с моделью матричного коммутатора. Если символы превышают действительный диапазон, они воспринимаются как ошибочная команда.

2.	В вышеуказанных командах, “[”and “]” являются символами, указанными для облегчения чтения, и не печатаются при фактическом осуществлении действия.

3.	Завершайте команды завершающими символами “.” и “;”.

Подробные примеры:

- Передача сигналов с входного канала на все выходные каналы: [x1]All.

Пример: Передача сигналов с входного канала №3 на все выходные каналы.  Осуществить команду: “3All.”

- Передача всех входных сигналов к соответствующим выходным каналам: All#.

Пример: Если данная команда осуществляется на матричном коммутаторе MVG1616-A, ее статус будет: 1->1, 2->2, 3->3, 4->4……16->16.

- Отключить все выходные каналы: All$.

Пример: После осуществления данной команды, не будет сигналов на всех выходных каналах.

- Проверка версии встроенного программного обеспечения: /^Version;

Для проверки версии встроенного программного обеспечения.

- Отключение команды подробной обратной связи от коммуникационного порта COM: /:MessageOff;

Отключение команды подробной обратной связи от коммуникационного порта COM. Однако, при включении матрицы, останется такая обратная связь, как “switch OK” (коммутатор в порядке).

- Включение команды подробной обратной связи от коммуникационного порта COM: /:MessageOn;

Включение команды подробной обратной связи от коммуникационного порта COM. Информация о переключении будет показана при каждом переключении. Пример: при переключении 1->2 для аудио сигналов, обратная связь будет “A0102”.

- Передача сигналов с входного канала на соответствующие выходные каналы: [x]#.

Пример: Передача сигналов от входного канала №5 к выходному каналу №5.  Осуществить команду: “5#.”

8.	Отключение выходного канала: [x]$.

Пример: Отключение выходного канала №5.  Осуществить команду: “5$.”

9.	Переключение команд видео сигналов: [x1] V[x2].

Пример: Передача видео сигналов от входного канала №3 к выходному каналу №5.

Осуществить команду: “3V5.”

10.	Переключение команд аудио сигналов: [x1] A[x2].

Пример: Передача аудио сигналов от входного канала №10 к выходному каналу.

Осуществить команду: “10A2.”

11.	Синхронное переключение, как видео, так и аудио сигналов: [x1] B[x2].

Пример: Передача, как видео, так и аудио сигналов от входного канала №120 к выходному каналу №12,13,15.  Осуществить команду: “120B12,13,15.”

12.	Опрос входных и выходных каналов [x]: Status[x].

Пример: Опрос входных и выходных каналов №23. Осуществить команду: “Status23.”

13.	Опрос входных каналов и выходных каналов, одного за другими. Status.

Пример: Опрос входного канала и выходных каналов, одного за другими.  Осуществить команду: “Status.”

14.	Сохранение настоящего действие на заданную команду [Y]. Save[Y].

Пример: Сохранение настоящего действия на заданную команду №7.  Осуществить команду: “Save7.”

15.	Повтор заданной команды [Y]: Recall[Y].

Пример: Повтор заданной команды №5.  Осуществить команду: “Recall5.”

16.	Удаление заданной команды [Y]: Clear[Y].

Пример: Удаление заданной команды №5.  Осуществить команду: “Clear5.”

# 10.  Техническая спецификация

| Модели Параметры | MVG44A | MVG8 серия | MVG16 серия | WVG8 | WVG32 серия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Видео |  |
| Включает модели | MVG44A | MVG82A MVG84A MVG88A | MVG164A MVG168A | WVG8 | WVG32 WVG 64 WVG 96 |
| Усиление | 0 дБ |
| Ширина полосы пропускания | 250 МГц (-3дБ), с полной нагрузкой |
| Перекрестные помехи | -60дБ при 100 МГц, -39дБ при 100 МГц |
| Скорость коммутации | 200 Мбит/с (макс.) |
| Тип сигнала | VGA, VGAS, RGsB, RsGsBs. HDTV. Компонентный видео сигнал, S-video, Композитный видео сигнал |
| Видео вход |  |
| Соединитель | 15-штыревой разъем HD |
| Мощность сигнала | 1В с полным размахом Y компонентный видео сигнал, S-video, композитный виде сигнал, 0.7 В с полным размахом VGA, 0.3 В с полным размахом R-Y и B-Y компонентный видео сигнал, S-video |
| Макс./Мин. уровень | Аналоговые сигналы: 0.5 В ~ 2.0 В с полным размахом |
| Полное сопротивление | 75 Ом |
| Потери на эхо-сигнал | -40дБ при 5 МГц |
| Отклик горизонтальной развертки | 15 Гц ~ 145 кГц |
| Отклик вертикальной развертки | 30 Гц ~ 170 Гц |
| Макс. погрешность при смещении пост. составляющей | 15 мВ |
| Выдео выход |  |
| Соединитель | 15-штыревой разъем HD |
| Макс./Мин. уровень | 2.0 В с полным размахом |
| Полное сопротивление | 75 Ом |
| Потери на эхо-сигнал | <40дБ при 5 МГц |
| Макс. компенсации погрешности при смещении пост. сост. | ±5 мВ |
| Синхронный сигнал |  |
| Сигналы вх/вых | RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs, Компонентный видео сигнал, композитный видео сигнал |
| Видео система | NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM |
| Уровень на входе | 0.5 В ~ 5.0 В с полным размахом; 4.0 В с полным размахом |
| Уровень на выходе | AGC-TTL: 5 В с полным размахом, незавершенный |
| Сопротивление на входе | 510 Ом |
| Сопротивление на выходе | 75 Ом |
| Макс. задержка передачи | Горизонтальная: 90 нс Вертикальная: 160 нс |
| Макс. время снижения/повышения | 4 нс |
| Полярность | Прямой или субтрактивный в соответствии с входом |
| Аудиосигнал |  |
| Соединитель вх/вых | 3.8 мм с винтом, 5 полюсный |
| Усиление | 0 дБ |
| АЧХ | 20 Гц ~ 20 кГц |
| Общее нелинейное искажение + шум | 0.05% при 1 кГц (при напряжении ниже номинального) |
| Соотношение сигнал/шум | >90 дБ |
| Степень разделения | >80 дБ при 1 кГц |
| Коэффициент ослабления синфазного сигнала | >75 дБ при: 20 Гц ~ 20 кГц |
| Сигнал | Стерео, сбалансированный /несбалансированный |
| Полное сопротивление | Вход: >10 kΩ (сбалансированный/несбалансированный) Выход 50 Ω (несбалансированный), 100 Ω (сбалансированный) |
| Макс. уровень на входе | +19.5дБu, (сбалансированный/несбалансированный) |
| Погрешность усиления | ±0.1дб при 20 Гц ~ 20 кГц |
| Макс. уровень на выходе | +19.5дБu, (сбалансированный/несбалансированный) |
| Тип управления |  |
| Последовательный порт управления | RS-232, 9-штырьковый FD-коннектор |
| Скорость передачи информации в бодах и протокол | Скорость в бодах: 9600 Разрядов данных: 8 Стоповый разряд: 1 Разряд четности: нет |
| Протокол голосования последовательного управления | 2 = TX, 3 = RX, 5 = Земля |
| Управление | Переключатель 2.0 |
| Параметры |  |
| Источник питания | 100 В перем. тока ~ 240 В перем. тока, 50/60 Гц, универсальная международная система энергоснабжения |
| Температура | Температура хранения и эксплуатации: -20° ~ +70°C |
| Влажность | Влажность при хранении и эксплуатации: 10% ~ 90% |
| Размер: | 485(Д)X245(Ш)X445 мм (В) | 485(Д)X260(Ш)X90 мм (В) | 485(Д)X260(Ш)X140 мм (В) | 485(Д)X245(Ш)X445 мм (В) | 485(Д)X260(Ш)X90 мм (В) |
| Вес | 1.8 кг | 3.5 кг | 4.3 кг | 1.8 кг | 3.5 кг |
| Среднее время безотказной работы | 30000 часов |
| Гарантия качества | 1 год гарантии |

# 11.  Устранение неполадок и техобслуживание

- Если выходное изображение на приемном устройстве, подключенном к матрице MVG , имеет вторичное изображение, например, выходной сигнал проектора имеет вторичное изображение, необходимо проверить настройки проектора или использовать другой шнур для высококачественной передачи.

- При потере цвета или отсутствии выходного видео сигнала возможно несоответствие последовательности подключения разъема VGA к входам и выходам.

- Если пульт дистанционного управления не работает:

  - Возможно сели батарейки. Необходимо заменить на новые.

  - Возможно пульт сломан. Необходимо обратиться к дилеру, чтобы он обеспечил ремонт.

- Если пользователь не может управлять матрицей MVG  при помощи компьютера через его порт COM, необходимо проверить номер порта COM в программном обеспечении и убедиться, что порт COM находится в хорошем состоянии.

- При переключении зуммер дает звуковой сигнал, но выходное изображение отсутствует:

  - Проверить наличие сигнала на входе при помощи осциллоскопа или тестера. Если нет входного сигнала, то входное соединение может быть разорвано или ослаблены детали разъема

  - Проверить наличие сигнала на выходе при помощи осциллоскопа или тестера. Если нет выходного сигнала, то выходное соединение может быть разорвано или ослаблены детали разъема

  - Убедиться, что устройство получения находится точно на управляемом выходном канале

  - Если после проверки ничего не изменилось, то возможны неполадки в самом коммутаторе. Необходимо отправить его дилеру для ремонта.

- При наличии помех на выходном изображении необходимо убедиться, что система хорошо заземлена.

- Если статический заряд растет при соединении BNC-коннектора, то возможно неправильное заземление источника питания. Необходимо исправить заземление. В противном случае такая неполадка может привести к повреждению коммутатора или сокращению его срока службы.

- Если управление матрицей невозможно при помощи клавиш на передней панели, порта RS232 или пульта дистанционного управления, то возможно, что сломался главный компьютер системы. Необходимо отправить его дилеру для ремонта.

# Text boxes

Выход

Вход

усилитель мощности

выход

вход

компьютер

Преобразователь

Выходные каналы, с 0~9, и прибавляющий “10+” для каналов с большими номерами

Руководство пользователя для матричного коммутатора MVG описывает матричную модель MVG88A.  Данное руководство может использоваться в качестве руководства пользователя для других моделей матричного коммутатора MVG.

Данное руководство является инструкцией только по эксплуатации, и на техобслуживание не распространяется. Функции, описанные в данной версии, исправлены в соответствии с изменениями, внесенными до января 2010 года. Начиная с этого момента, о любых изменениях функций и параметров будет сообщено отдельно. О последних изменениях спрашивать у дилеров.

Авторское право на данное руководство принадлежит компании PTN Electronics Limited. Все права зарезервированы. Копирование или воспроизведение любой из частей данной публикации запрещено без предварительного разрешения компании PTN Electronics Limited.

Все функции изделия действительны до 01.01.2010

Меню, для переключения источников и функций

Входные каналы, с 0~9, и прибавляющий “10+” для каналов с большими номерами

меню

действие в 3 этапа

проектор/монитор

матричный коммутатор VGA

Серия MVG --- Компьютерная графика (VGA)/Матричный коммутатор аудио стерео сигналов

Чтобы обеспечить надежную работу изделия и безопасность пользователя, при установке и техобслуживании необходимо соблюдать следующие инструкции:

Необходимо обеспечить соответствующее заземление системы. Не использовать вилки с двумя ножами и обеспечить подачу переменного тока с параметрами от 100 В до 240 В и от 50 Гц до 60 Гц.

Не помещать коммутатор в слишком жарком или слишком холодном месте.

Чтобы избежать перегрева, необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию на рабочем месте, которая поможет рассеивать тепло при работе коммутатора.

Необходимо выключать коммутаторы в дождливые дни, когда влажность повышена, или, если он не используется в течение длительного времени,

Необходимо отключать шнур подачи переменного тока от силовой розетки при проведении следующих действий.

  - Демонтаж и повторная установка любого компонента коммутатора

  - Отсоединение или повторное подсоединение любого разъема коммутатора

Не пытаться ремонтировать и открывать коммутатор, так как компоненты внутри него находятся под высоким напряжением, что может вызвать поражение электрическим током.

Защитить оборудование от попадания на него или область вокруг него химических веществ или жидкостей.

Компьютер для контроля

Несимметричный вход

Несимметричный выход

Видео вход компьютера

Руководство по технике безопасности

проектор

Несимметричный выход

Симметричный вход